MODULO 7: VERIFICA DELLA CLASSE PARTICELLARE

DESCRIZIONE

La verifica della qualità particellare dell’aria deve essere effettuata seguendo le indicazioni fornite dalla normativa in vigore e nel rispetto della procedura POS “Monitoraggi Particellari e Microbiologici di Ambienti/Celle/Isolatori per la produzione di radiofarmaci in Medicina Nucleare”. Le dimensioni delle particelle da valutare saranno 0.5 (m e 5.0 (m. Nel caso di ambienti di grado farmaceutico A, B e C il test andrà eseguito in condizioni di “at rest” e “in operation”.

CRITERIO DI ACCETTABILITA’

DOCUMENTAZIONE

Compilare la sezione “RISULTATI” del Modulo n. 7. Riportare il tempo di aspirazione dell’aria e il volume di aria campionato Indicare se la verifica è stata effettuata in condizioni “at rest” o in “operational”. Allegare il lay-out del locale con indicate la posizioni di campionamento. Allegare le stampate del contaparticelle firmate e datate. Riportare eventuali Commenti nella sezione: “Commenti”. In caso di risultato del test “NON CONFORME” compilare il Modulo: “NON CONFORMITA’ RISCONTRATE”

| TEST |
| --- |
| CONFORME ( | CONFORME CON COMMENTI ( | NON CONFORME ( |

DATA					QUALIFICA 			FIRMA

Commenti:

MODULO 7: VERIFICA DELLA CLASSE PARTICELLARE

| RISULTATI |
| --- |
| Certificato analitico n°: ___________________________________________________ |
| ( | Verifica “at rest” |
| ( | Verifica “in operational” |
| IL CERTIFICATO ANALITICO DEVE CONTENERE ALMENO: LA TIPOLOGIA DI PRELIEVO LE MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO (es. LITRI ARIA ASPIRATI) I PUNTI DI CAMPIONAMENTO (es. IMPIEGANDO LO SCHEMA A BLOCCHI PER I LOCALI O INDICANDO SCHEMATICAMENTE I PUNTI NEL CASO SI TRATTI DI UNA CELLA) RISULTATI CAMPIONAMENTO PER PUNTO E RISULTATI MEDI |
|  | (SI/NO/NA) |
| La verifica particellare è conforme ai requisiti richiesti per ogni tipologia di ambiente/locale/cella? |  |

ESEMPIO DI REPORT DI ANALISI DI CAMPIONAMENTO PER UNA CELLA:

| SISTEMA/LOCALE/CELLA:____________________ | CLASSE FARMACEUTICA |
| --- | --- |
|  | A ( |
| MEDICINA NUCLEARE ______________________ | B,C ( |
|  | D ( |

(    PRELIEVI DI ARIA LITRI ARIA ASPIRATI:___

| N.PRELIEVO | NOTE (es. punto di prelievo) | AT REST | IN OPERATION |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5microm | 5microm | 0,5microm | 5microm |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

SCHEMA DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO (indicare con una numerazione progressiva i punti di campionamento che dovranno corrispondere a quelli inseriti nelle tabelle sopra):

Fronte

CAMPIONAMENTI ESEGUITI DA: (ESECUTORE)     				DATA

VALIDAZIONE DELL’ANALISI ESEGUITE: (verificatore)			DATA